УТВЕРЖДАЮ :

Генеральный директор

ОАО «Даниловского ЖКХ»

_____________Н.В.Жирнов

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ по содержанию жилых домов, имеющих полное благоустройство

(централизованное и газифицированное отопление,

централизованное и газифицированное ГВС, холодное водоснабжение

и централизованную канализацию)

- Техническое обслуживание общих коммуникаций технических устройств и технических помещений жилого дома :

а) центральное отопление

  - консервация и расконсервация систем центрального отопления, установка дроссельных шайб и заглушек;

  - регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подвалах, помещениях элеваторных узлов бойлерных, ревизия запорной арматуры, в т.ч. набивка сальников  на запорной арматуре, смазка штоков, очистка от накипи запорной арматуры;

  - уплотнение сгонов;

  - гидравлическое испытание систем центрального отопления на прочность и плотность;

  - отключение радиаторов, стояков, трубопроводов для проведения плановых ремонтов;

  - очистка грязевиков, воздухосборников;

  - промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом;

  - слив воды и наполнение водой системы отопления;

  - замена кранов «Маевского»;

  - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

  - утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подвалах.

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных  вентильных кранах, задвижках в технических подвалах, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- прочистка канализационных лежаков;

- уплотнение сгонов;

- утепление трубопроводов;

- прочистка дренажных систем;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

- прочистка выпусков внутридомовой канализационной сети до приемных колодцев;

- устранение течи в технических подвалах, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- утепление трубопроводов в технических подвах.

в) электроснабжение

- замена перегоревших электроламп;

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и  распределительных шкафах;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

- снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков;

- проверка заземления электрокабелей;

- замеры сопротивления изоляции электропроводов;

- проверка заземления оборудования.

- Круглосуточное аварийное обслуживание общих коммуникаций технических устройств и технических помещений жилого дома.

а)водопровод и канализация, горячее водоснабжение

- аварийный ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- аварийное отключение радиаторов, стояков, трубопроводов;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2м);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- временная заделка свищей и трещин, зачеканка раструбов на внутренних трубопроводах и стояках;

- замена небольших участков трубопроводов (до 2м) связанная с устранением засора или течи канализации;

- выполнение сварочных работ при аварийном ремонте или замене трубопровода

б) центральное отопление

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2м);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода.

в) электроснабжение

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов ) включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах.

г) сопутствующие работы при ликвидации аварии

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

- Обслуживание общедомовых приборов учета и контроля.

- демонтаж и монтаж после поверки или ремонта общедомовых водомерных, электрических и тепловых счетчиков (при их наличии).

- Содержание общего имущества здания жилого дома :

а) стены и фасады :

- проверка состояния продухов в цоколях зданий;

- укрепление козырьков, ограждений, перил;

- закрытие и раскрытие продухов;

б) крыши и водосточные системы :

- укрепление водосточных труб, колен, воронок, отметов наружного водостока;

- укрепление и очистка от мусора защитной решетки водоприемной воронки внутреннего водостока;

- прочистка внутреннего водостока;

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале;

- удаление с крыш снега и наледей.

в) оконные и дверные заполнения :

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях;

- укрепление или регулировка пружин доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и верных заполнениях;

- закрытие подвальных и чердачных дверей металлических решеток и лазов на замки;

- утепление оконных и дверных проемов.

г) внешнее благоустройство :

- окраска решетчатых ограждений, оград, вешалов;

- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток, погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов;

- подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок.

д) санитарная уборка жилого фонда :

- еженедельное влажное подметание площадок и маршей;

- ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;

- ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов.

е)санитарная очистка придомовой территории :

- постоянно уборка контейнерных площадок;

- очистка урн от мусора;

- в холодный период – уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка;

- уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов, посыпка территории противогололедными составами и материалами;

- в теплый период – подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см.

- сезонное выкашивание газонов.

Главный инженер

ОАО «Даниловского ЖКХ»                                                      М.В.Щеников